На данном уроке при решении проблемных задач был использован материал космофизического практикума МГУ и НИИЯФ им. Скобельцына. Кроме того, предварительно необходимо рассмотреть вопрос о поведении нейтральных частиц в электрическом и магнитных полях, а так же должна быть оговорена возможность превращения нейтральных частиц в заряженные.

Тема урока: Движение заряженных частиц в магнитном поле.

Цель:

- познакомить учащихся с основными закономерностями движения заряженных частиц в магнитном поле;

- развивать умственные способности учащихся, предложив для решения проблемные теоретические задачи.

- воспитывать в  учащихся смелость строить гипотезы.

Ход урока.

- Орг. момент

Приветствие,  сообщение темы, цели урока.

- Повторение.

- Работа с сорбонками. (Учащимся предлагаются карточки с буквенными обозначениями,  а они, по очереди, называют  физическую величину, соответствующие данному буквенному обозначению и единицы измерения)

- Фронтальный опрос:

- что наз. э\магнитным полем,  сколько компонент в  э\м поле, назовите их.

Назовите силовую характеристику электрического поля? Магнитного?

- назовите силу,  которая действует со стороны  э\м поля, назовите  компоненты этой силы.

- как получить из нейтрального атома ион? От чего зависит  знак  заряда иона?

- Проверка домашнего задания: один учащийся решает домашнюю задачу у доски; остальные, тем временем, выполняют работу по вариантам:

1 вариант

№1  Какое это поле: а)      =0, 0;  б) =0,   =0

№2  Нарисуйте траекторию движения протона в электрическом поле. Что происходит со скоростью протона?

№3  Каков знак заряда частицы, если попадая в электрическое поле скорость частицы не претерпевает никакого изменения?

2 вариант

№1  Какое это поле: а)      0, =0;  б)    0,              0

№2  Нарисуйте траекторию движения электрона в электрическом поле. Что происходит со скоростью электрона?

№3  Возможен ли случай, когда  скорость заряженной частицы, попавшей в электрическое поле остаётся без изменения?

- Проверка  самостоятельной работы: учащиеся обмениваются  работами и,  обсуждая устно ответы  на вопросы, исправляют  ошибки. После  этого весь класс проверяет работу  у доски.

- Подведение итогов повторения.

- Новый материал.

- Запись в тетрадях темы  урока,  напоминание цели, сообщение задач.

- Рассказ учителя.

=0                         0

Рассмотрим  однородное магнитное поле;   тогда сила Лоренца состоит только из магнитной компоненты, модуль которой равен:

Fл=|q|VB sin α

От чего зависит модуль силы Лоренца? (учащиеся  отвечают исходя из величин, входящих в  формулу).

Т.е. возможно несколько вариантов движения  заряженной частицы  в магнитном поле. Заряд частицы влияет только на направление её вращения вокруг силовой линии, поэтому не будем  обращать внимание на знак заряда частицы.

а)  Направление скорости параллельно вектору магнитной индукции, тогда

α = 00 или 1800, тогда  Fл=0, т.е. на частицу, движущуюся параллельно вектору магнитной индукции,  магнитное поле не действует (скорость остаётся без изменений).

б) Направление скорости перпендикулярно вектору магнитной индукции, тогда

α = 900

Fл=|q|VB,  т. е. сила Лоренца максимальна.

Если вспомнить, что  произведение скорости на вектор магнитной индукции векторное, то станет ясно, что сила является вектором, перпендикулярным плоскости, в которой лежат  вектор магнитной индукции и скорость. Т.к. сила перпендикулярна скорости, то  модуль скорости не изменяется,  изменяется только её направление, т.е.  траектория движения – окружность.

ma= |q|VB

2

m          =   |q|VB   , тогда         R=

Направление силы  Лоренца находится по правилу левой руки:

Если левую руку расположить так, что:

  - Перпендикулярная составляющая вектора магнитной индукции входит в ладонь

  - Четыре вытянутых пальца показывают направление скорости положительного заряда

  - То  отогнутый на 900 градусов большой палец покажет направление силы Лоренца.

  - Если заряд отрицательный, то сила  Лоренца направлена в противоположную сторону.

Демонстрация движения  заряженной частицы в магнитном поле («Открытая физика»)

в)  Рассмотрим случай, когда вектор магнитной индукции направлен к скорости заряженной частицы под углом. Тогда  её скорость можно разложить на перпендикулярную и параллельную составляющую. Параллельная составляющая  определяет движение  частицы вдоль линий вектора магнитной индукции,  а перпендикулярная определяет вращение частицы вокруг этих линий в плоскости им  перпендикулярной, т.е. заряженная частица двигается по винтовой линии (аналогия захвата).

Демонстрация движения  заряженной частицы в магнитном поле («Открытая физика»)

- Проверка понимания учащимися  нового материала, закрепление.

  - Фронтальный опрос:

- Что является определяющим в движении  заряженных частиц  в однородном магнитном поле?

- Какие частные случаи движения  заряженных частиц  в однородном магнитном поле вы знаете?

- Как найти направление магнитной силы Лоренца?

2. Проблемная задача №1

- Известно, что  магнитное поле Земли в первом приближении - диполь. До космических полётов считалось, что захват  заряженных частиц в  магнитным полем Земли невозможен (по теореме  Штёрмера: заряженные частицы любых энергий, налетающие  на магнитные диполь  с больших расстояний отражаются). Поэтому открытие радиационных поясов, содержащих множество захваченных частиц, было неожиданностью.  Объясните, каким образом  можно объяснить захват  заряженных частиц извне.

Учащиеся  предлагают различные теории.

Этот запрет можно обойти 2 способами: инжектировать заряженные частицы с торцов ловушки вдоль силовых линий, или заполнять  ловушку нейтральными частицами, а затем ионизировать их.

В областях полярных сияний в ионосфере генерируются положительные  заряженные частицы (протоны, ионы) энергии порядка 10-20 кэВ, которые, благодаря последующему  ускорению, вносят большой  вклад в кольцевой ток.

Второй способ (альбедный механизм). При взаимодействии высокоэнергичных ГКЛ с частицами  атмосферы рождаются, кроме всего прочего, нейтроны. Которые попадают  в радиационные поясами при бетта распаде рождают  электроны и протоны, которые и захватываются  магнитной ловушкой. Энергия таких частиц порядка  десятка МэВ. Этот механизм генерирует не более 1 % радиационных поясов. Основным источником РП является  плазма солнечного ветра. Проникая в магнитосферу, частицы ускоряются в магнитосферном хвосте, Эл. и М. полями транспортируются в магнитную ловушку, вновь ускоряются и захватываются РП.

- Проблемная задача №2

Предложите механизмы ускорения заряженных частиц  в магнитосфере Земли.

- Решение задач.

х  х  х  х               .   .   .   .   .   .   .  .

х  х  х  х             х  х  х  х               .   .   .   .  .   .   .   .

х  х  х  х             х  х  х  х               .   .   .   .    .   .   .   .

х  х  х  х

- Подведение итогов

- Выставление оценок, Д\З.