Тема урока:  Технология изготовления  щитов, перегородок и панелей.

Цель:

- Ознакомить учащихся с технологией изготовления щитов, перегородок и панелей.

- Научить учащихся самостоятельно изготавливать щиты перегородки и панели.

- Ознакомить учащихся с правилами ТБ при изготовлении щитов, перегородок и панелей.

Обеспечение урока:  учебник «столярные работы» (стр. 33-35, 112), столярное оборудование, заготовки, макеты.

Ход урока

- Организационная часть:

  - Подготовка кабинета

  - Готовность учащихся к уроку.

  - Настрой учащихся на усвоение темы.

- Проверка домашнего задания.

  - Опрос учащихся (деталировка блока ДГ-21-7)

- Изложение нового материала.

  - Озвучить тему урока и цель.

  - Лекционная подача материала.

  - Ответы на вопросы учащихся.

- Закрепление материала.

  - Какие виды соединения досок и брусков в щиты вы знаете?

  - Чем отличается сплачивание от сращивания?

  - Где применяют щиты и панели?

- Домашнее задание – стр. 33 – 35, 112, конспект урока.

Щиты – это столярное изделие, состоящее из досок, реек, брусков соединенных между собой по ширине, длине.

Соединение реек по длине называется сращиванием.

Соединение реек по ширине называется  сплачиванием.

Стыковать рейки по длине допускается, если стыки расположены в разбежку и расстояние между ними в смежных рейках не менее 150мм. Стыки не допускаются в щитах предназначенных для несущих конструкций.

- Массивные щиты изготавливают из реек, чтобы не коробило. Соединяют рейки на гладкую фугу, в четверть, на рейку,  паз-гребень.

Столярная плита -  реечный щит. Бывает 3-х типов:

НР- не склеенных между собой реек;

СР- склеенных реек;

БР- склеенных в блок.

Размеры: 1525, 1830, 2500 х 1220,1525; толщина – 16,19,22,25,30мм.

Столярные плиты применяют в изготовлении панелей, филенок, мебели, тамбуров.

- Пустотелые щиты – это рамка облицованная с обеих сторон фанерой, ДВП. Внутри заполняют рейками, бумажными сотами.

- Щиты состоящие из рамок заполненных ДСП, фанерой, филенками называются щитами столярных перегородок.

Столярные перегородки – стенка разделяющая помещение на части.

- Перегородки в виде щитов выпускают: размером  высотой от 2300 и выше; шириной 600, 1200; толщиной 54, 64, 74мм. Для увеличения звукоизоляции филенку делают из двух плит между ними в качестве наполнителя ДВП, минвата, полипропилен.

- Перегородки собирают из фрезерованных с четырех сторон досок, кромка – паз-гребень, четверть. Толщина 28, 36мм.; ширина 94,124,144мм..

- Для каркасных перегородок применяют бруски сечением

25…32 х 50…80мм. Соединяют их клеем, гвоздями.

Панели – столярное изделие применяемое при декоративной отделки помещений, изготавливают из древесины высшего сорта и ценных пород деревьев.

Состоит из рамки заполненной филенкой и филенчатой раскладкой.